## Slide 2
7-1 認識七段顯示器
7-2 四連七段顯示器
7-3 串列式八位七段顯示器
7-4 函式說明
7-5 實作練習
七段顯示器實習
07

## Slide 3: 7-1 認識七段顯示器
      如圖7-1(a) 所示七段顯示器，由8 個LED 所組成，因此特性與LED 相同。如圖7-1(b) 所示七段顯示器正面腳位，依順時針方向命名為a、b、c、d、e、f、g 及小數點p。

## Slide 4
      如圖7-2 所示七段顯示器內部結構，可分成兩種型式：一為共陽極（commonanode，簡記CA）結構七段顯示器，各段陽極相連；一為共陰極（common cathode，簡記CC）結構七段顯示器，各段陰極相連。

## Slide 5
  7-1-1 共陽極七段顯示器顯示原理

## Slide 6
  7-1-2 共陰極七段顯示器顯示原理

## Slide 7: 7-2 四連七段顯示器
      如圖7-3 所示四連七段顯示器，將四個七段顯示包裝在一起，可以減少電路板佈線的複雜度。四連七段顯示器各段相同名稱的接腳連在一起，而每一個七段顯示器都有一支驅動腳，由左而右依序為仟位數D3、佰位數D2、十位數D1 及個位數D0。

## Slide 8
  7-2-1 多工掃描原理
    1. 四位共陽多工掃描顯示原理
      如圖7-4 所示四連共陽多工掃描顯示原理，使用四個PNP 電晶體當做開關，分別驅動一位七段顯示器，Arduino Uno 板輸出低電位驅動PNP 電晶體的基極端，致使PNP 電晶體導通，產生電流迴路供應七段顯示器。再輸出各段信號產生所需字型，當段信號為低電位則LED 點亮，段信號為高電位則LED 不亮。

## Slide 9
    2. 四位共陰多工掃描顯示原理
      如圖7-5 所示四位共陰多工掃描顯示原理，使用四個NPN 電晶體當做開關分別驅動一位七段顯示器，Arduino Uno 板輸出高電位驅動NPN 電晶體的基極，致使NPN電晶體導通，產生電流迴路供應七段顯示器。再輸出各段信號產生所需字型，當段信號為高電位則LED 點亮，當段信號為低電位則LED 不亮。

## Slide 10: 7-3 串列式八位七段顯示模組
      如圖7-6(a) 所示串列式八位七段顯示模組，內部使用如圖7-6(b) 所示MAX7219IC，是一個傳輸速率10MHz 的串列周邊介面（Serial Peripheral Interface，簡記SPI）驅動IC，可以驅動八個共陰極七段顯示器，或是一個共陰極8X8 點矩陣LED 顯示器。MAX7219 的DIG0~DIG7 腳位依序分別控制一位七段顯示器的電流迴路COM腳，八位七段顯示器由右而左依序為DIG0、DIG1、DIG2、DIG3、DIG4、DIG5、DIG6 及DIG7。
      MAX7219 的SEG DP、SEG A、SEG B、SEG C、SEG D、SEGE、SEG F、SEG G 則依序分別連接在七段顯示器的小數點p 及a、b、c、d、e、f、g各段，其中SEG DP 為MSB 位元，SEG G 為LSB 位元。當DIG 為低電位且SEG為高電位時，所對應七段顯示器位數的該段即會點亮。

## Slide 12
  7-3-1 MAX7219 介面IC

## Slide 13
    1. MAX7219 串列資料格式
    2. MAX7219 暫存器位址對映

## Slide 15
    3. 暫存器功能說明
      (1) 不工作（No-Op）
      不工作（No-Op）暫存器位址為0x00，當有多個MAX7219 串接使用時，可以將所有MAX7219 的LOAD 腳連接在一起，再將相鄰的DOUT 與DIN 連接在一起。
      (2) 解碼模式（Decode Mode）
      如表7-6 所示解碼模式（Decode Mode）暫存器，位址為0x09，可以設定為BCD解碼模式（0~9、E、H、L、P 和）或是不解碼模式，當位元值為1 時，選擇BCD 解碼模式，當位元值為0 時，選擇不解碼。

## Slide 16
      如表7-7 所示BCD 解碼（Code B）字型表，當選擇BCD 解碼模式時，只使用資料暫存器D3~D0 四位元來解碼，不考慮D6~D4 位元。D7 位元與解碼無關，其功能在控制七段顯示器的小數點DP 顯示與否，當D=1 時，DP=1 則顯示小數點，當D7=0 時，DP=0 則不顯示小數點。

## Slide 17
      (3) 關閉模式（Shutdown）
      在關閉模式下的所有段輸出為0，所有數字驅動輸出為+5V，因此所有顯示器皆不亮。
      (4) 亮度控制（Intensity）
      MAX7219 利用連接於V+及ISET 接腳間的電阻RSET 來設定最大顯示亮度，電阻最小值為9.53k（一般使用10k），所設定的最大段電流為ISEG=40mA。

## Slide 19
      (5) 掃描限制（Scan Limit）
      如表7-10 所示掃描限制（Scan Limit）暫存器，位址為0x0B，是用來設定掃描顯示器的位數，從1 位到8 位。

## Slide 20
      (6) 顯示測試（Display Test）
      如表7-11 所示顯示測試（Display Test）暫存器，位址為0x0F，是用來測試所有顯示器是否正常。

## Slide 21: 7-4 函式說明
  7-4-1 bit( ) 函式
      bit( ) 函式的功用是計算某一個位元的數值。
  7-4-2 bitRead( ) 函式
      bitRead( ) 函式的功用是讀取變數某一個位元的布林值，不是0 就是1。

## Slide 22
  7-4-3 bitWrite( ) 函式
      BitWrite( ) 函式的功用是將位元資料寫入變數的某一個位元中。
  7-4-4 bitSet( ) 函式
      bitSet( ) 函式的功能是將變數的某個位元布林值設定（set）為1 。

## Slide 23
  7-4-5 bitClear( ) 函式
      bitClear( ) 函式的功能是將變數的某個位元布林值清除（clear）為0。

## Slide 24
  7-4-6 SPI 函式庫
      Arduino Uno 板（主控裝置）的SPI 介面SS、MOSI、MISO、SCK 四條線分別連接在數位腳10、11、12、13。
    1. begin( ) 函式
      begin( ) 函式的功用是初始化SPI 介面，同時設定SCK、MOSI、SS 等接腳為OUTPUT 模式，其中SCK 及MOSI 腳輸出為LOW，SS 腳輸出為HIGH。

## Slide 25
    2. end( ) 函式
      end( ) 函式的功用是禁用SPI，結束使用SPI 介面後，Arduino Uno 數位接腳11、12、13 即可以再當做其他I/O 使用。
    3. transfer( ) 函式
      transfer() 函式的功用是使用SPI 介面傳送或接收一個位元組資料，val 參數為所要傳送的位元組資料，傳回值為所接收的位元組資料。

## Slide 26
    4. setBitOrder( ) 函式
      setBitOrder() 函式的功用是設定傳送或接收位元組的順序。
    5. setClockDivider( ) 函式
      setClockDivider() 函式的功用是設定傳送或接收的速率。

## Slide 27
    6. setDataMode( ) 函式
      setDataMode( ) 函式的功用是設定傳送或接收脈波的極性與相位，mode 參數有SPI_MODE0、SPI_MODE1、SPI_MODE2、SPI_MODE3 等四種傳輸模式可以選擇。

## Slide 28: 7-5 實作練習
  7-5-1 一位七段顯示器顯示0~9 計數實習
        功能說明
      如圖7-7 所示接線圖，使用Arduino 板控制一位七段顯示器計數0~9，每秒上數加1。
        電路接線圖

## Slide 29
        程式：ch7_1.ino

## Slide 30
      練習
      1. 設計Arduino 程式，控制一位七段顯示器顯示9~0，每秒下數減1。
      2. 設計Arduino 程式，控制一位七段顯示器閃爍顯示0~9，每秒上數加1。

## Slide 31
  7-5-2 按鍵開關控制一位七段顯示器連續上下計數實習
        功能說明
      如圖7-8 所示電路接線圖，使用按鍵開關控制一位七段顯示器上、下計數0~9。每按一下開關，顯示器會改變計數狀態，若原先為自動上數，變為自動下數；若原先為自動下數，則變為自動上數。
        電路接線圖

## Slide 32
        程式：ch7_2.ino

## Slide 34
      練習
        設計Arduino 程式，使用按鍵開關控制一位七段顯示器上、下計數0~9。每按一下開關，顯示器會改變計數狀態，若原先為上數，變為下數；若原先為下數，變為上數。
        設計Arduino 程式，使用按鍵開關控制一位七段顯示器，執行上、下計數0~9 及停止計數等功能。顯示器初始值為0 且停止計數，按第1 次按鍵則顯示值每秒上數加1，按第2 次按鍵則顯示值每秒下數加1，按第3 次按鍵則停止計數，按第4 次按鍵又重複上數計數，按第5 次按鍵又重複下數計數。

## Slide 35
  7-5-3 按鍵開關控制一位七段顯示器單步上數計數實習
        功能說明
      如圖7-8 所示電路接線圖，使用按鍵開關控制一位七段顯示器單步上數計數0~9，每按一下按鍵，計數值才會上數加1。
      本節使用一種高精準度軟體除彈跳，其原理如圖7-9 所示，當連續檢測到按鍵狀態為低電位的次數zero=5 以上時，代表按下按鍵已經在穩定狀態

## Slide 36
        電路接線圖
      如圖7-8 所示電路。
        程式：ch7_3.ino

## Slide 39
      練習
        使用按鍵開關控制一位七段顯示器單步下數計數0~9，按一下按鍵，計數值下數減1。
        使用兩個按鍵開關sw1、sw2 控制一位七段顯示器單步上數及下數計數，每按一下按鍵sw1 則計數值才會下數加1，每按一下按鍵sw2 則計數值才會下數減1。開關sw1連接數位腳10，開關sw2 連接數位腳11。

## Slide 40
  7-5-4 四位七段顯示器顯示0000~9999 計數實習
        功能說明
      如圖7-10 所示電路接線圖，使用Arduino 板控制四位七段顯示器上數計數顯示0000~9999。
        電路接線圖

## Slide 41
        程式：ch7_4.ino

## Slide 43
      練習
        設計Arduino 程式，使用Arduino 板控制四位七段顯示器下數計數顯示9999~0000。
        設計Arduino 程式，使用Arduino 板控制四位七段顯示器上數計數閃爍顯示0000~9999。
        設計Arduino 程式，使用Arduino 板控制四位七段顯示器D3、D2、D1、D0 閃爍顯示英文字H、E、L、P，如圖7-11 所示。
        設計電子鐘程式，使用Arduino 板控制四位七段顯示器，如圖7-12 所示，D3 顯示十位時，D2 顯示個位時，D1 顯示十位分，D0 顯示個位分，D2 小數點顯示秒，每秒閃爍一次。

## Slide 44
  7-5-5 按鍵開關控制四位七段顯示器連續上下數計數實習
        功能說明
      如圖7-13 所示電路接線圖，使用一個按鍵開關控制四位七段顯示器連續上下數計數。按鍵開關控制計數的方向，每按一下按鍵，顯示器的計數方向會改變，即原先為上數計數則變為下數計數，原先為下數計數則變為上數計數。
        電路接線圖

## Slide 45
        程式：ch7_5.ino

## Slide 49
      練習
        設計Arduino 程式，使用一個按鍵開關控制四位七段顯示器連續閃爍上下數計數。按鍵開關控制計數的方向，每按一下按鍵，顯示器的計數方向會改變，即原先為上數計數則變為下數計數，原先為下數計數則變為上數計數。
        設計Arduino 程式，使用兩個按鍵開關sw1（D14）、sw2（D15）控制四位七段顯示器單步上下數計數。每按一下按鍵sw1，顯示器的計數上數加1；每按一下按鍵sw2，顯示器的計數下數減1。

## Slide 50
  7-5-6 使用串列八位七段顯示模組顯示數字實習
        功能說明
      如圖7-14 所示電路圖，使用Arduino Uno 板透過SPI 串列介面，控制八位串列式七段顯示模組，由左而右依序顯示數字1、2、3、4、5、6、7、8。
        電路接線圖

## Slide 51
        程式：ch7_6.ino

## Slide 53
      練習
        使用Arduino Uno 板控制串列式七段顯示模組顯示一組計數器，每秒上數計數00000000~99999999。
        使用Arduino Uno 板控制串列式七段顯示模組顯示兩組計數器，左邊四位數每秒上數計數0000~9999，右邊四位數每秒下數計數9999~0000。

## Slide 54
  7-5-7 使用串列八位七段顯示模組顯示英文字實習
        功能說明
      如圖7-14 所示電路接線圖，使用Arduino Uno 板透過SPI 串列介面，控制串列式七段顯示模組，由左而右依序顯示英文字母A、r、d、u、i、n、o、_。

## Slide 55
        電路接線圖
        如圖7-14 所示電路。
        程式：ch7_7.ino

## Slide 57
      練習
        使用Arduino Uno 板控制串列式七段顯示模組，左邊四位數顯示H、E、L、P，右邊四位數每秒上數計數0000~9999。
        使用一個按鍵開關（D2）控制串列式七段顯示模組每秒自動上、下數。初始狀態為每秒自動上數加1。每按一下按鍵開關，計數方向會改變，即原先上數變下數，原先下數變上數。
        使用兩個按鍵開關sw1（D2）、sw2（D3）控制串列式七段顯示模組單步上、下計數。按一下按鍵sw1 則計數值加1，按一下按鍵sw2 則計數值減1。
        設計一個計時碼表，使用一個按鍵開關（D2）控制串列式七段顯示模組，初始顯示值為00000000，按第1 次按鍵啟動計時器每秒自動上數加1，按第2 次按鍵停止計時，按第3 次清除計時值為00000000，之後按鍵重複1~3 的動作。

## Slide 58
  7-5-8 使用矩陣鍵盤控制串列八位七段顯示模組實習
        功能說明
      如圖7-15 所示電路圖，使用Arduino Uno 板配合44 矩陣鍵盤，控制串列式八位數七段顯示模組。系統重置顯示值為00000000，按下鍵盤數字0~9 鍵時，七段顯示模組會先將原來的顯示數值左移一位數，再將新輸入的按鍵值顯示於最右邊的位數。例如原來顯示值為01234567，按下數字鍵8 時，顯示值變成12345678，再按數字鍵9 時，顯示值變成23456789，餘依此類推。
        電路接線圖

## Slide 59
        程式：ch7_8.ino

## Slide 63
      練習
        接續例題，新增按鍵A 及按鍵B 功能。按下A 鍵，顯示值單步上數加1；按下B 鍵，顯示值單步下數減1。
        接續第1 題，新增按鍵C 及按鍵D 功能。按下C 鍵，顯示值連續上數加1 至99999999停止；按下D 鍵，顯示值連續下數減1 至00000000 停止。
        接續第2 題，新增按鍵E 及按鍵F 功能。按下E 鍵，停止計數；按下F 鍵，清除顯示值為00000000。

## Slide 64
THE END！